## Slide 1: Navegação e Monitoramento de Ambientes Internos Utilizando Robôs Móveis
Heitor Luis Polidoro
Supervisor: Dr. Denis Fernando Wolf

## Slide 2: Sumário
Introdução
Projeto
Problemas Relacionados
Etapas do Projeto
Implementação Parcial
Possível Solução
Planejamento
Considerações Finais

## Slide 3: Introdução
Robótica
Robótica Móvel

## Slide 4: Robótica
Criada para auxiliar ou substituir o homem em:
  Ambientes insalubres
    Fundo do mar, incêndios, desarmamento de bombas...
  Tarefas repetitivas
    Linha de produção industrial
  Tarefas que o ser humano não é capaz de executar
    Devido à falta de força, velocidade, precisão...
  Tarefas sem valor intelectual

## Slide 5: Robótica
Inicialmente na Automação Industrial
  Desvantagem: Falta de mobilidade
Robôs Móveis
  Capazes de locomoverem-se pela fábrica
Navegação
  Normalmente a principal tarefa.
  Localização
  Planejamento de caminho
  Execução

## Slide 6: Robótica Móvel
Aplicações
  Segurança
  Hospitais
  ...

## Slide 7: Projeto
Proposta
Objetivo
Detalhes
Critérios de Avaliação
Aplicações

## Slide 8: Proposta
Monitorar ambientes internos
  Regiões críticas
  Prioridade
  Grau de Urgência
Tempo desde a última visita da sala i
Prioridade da sala i

## Slide 9: Objetivo
Estratégia eficiente para determinar uma seqüência de áreas a serem visitadas em ambientes internos
Sala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Prioridade | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3

## Slide 10: Detalhes
Mapa fixo
O Robô sabe sua localização
Conhece todo o ambiente
  Mapa topológico
Grafo das salas
  Grafo completo

## Slide 11: Detalhes
Grafo do mapa topológico
Grafo completo das salas

## Slide 12: Critérios de Avaliação
Freqüência relativa
  A freqüência relativa deve ser proporcional à prioridade relativa

## Slide 13: Critérios de Avaliação
Grau de Urgência Total
  Gráfico
  Menor Grau de Urgência Total ao longo do tempo
Grau de Urgência Total
Grau de Urgência da sala i
Tempo desde a última visita da sala i
Prioridade da sala i

## Slide 14: Aplicações
Zoológico
  Refeições

## Slide 15: Aplicações
Hospitais
  Refeições
  Remédios

## Slide 16: Aplicações
Segurança

## Slide 17: Aplicações
Monitoramento
  Climatização

## Slide 18: Aplicações
Jardinagem (em desenvolvimento pelo MIT)
  Regagem
  Colheita

## Slide 19: Problemas Relacionados
Caixeiro-Viajante
Roteamento de Veículos (VRP)

## Slide 20: Caixeiro Viajante
Um caixeiro deve visitar N cidades somente uma vez
Grafo
  Vértices são as cidades
  Arestas são os caminhos entre as cidades

## Slide 21: Caixeiro Viajante - Fórmulas
Menor percurso
Restrição
  A cidade só pode ser visitada uma vez
1 se o caixeiro foi da cidade i à cidade j
0 caso contrário
Custo para ir da cidade i à cidade j

## Slide 22: Roteamento de Veículos (VRP)
Considere
  C consumidores
  Um ou mais depósitos
  m veículos
Objetivo
  Encontrar m rotas com o menor custo para servir os C consumidores

## Slide 23: Roteamento de Veículos
Dados de Entrada
Dados de Saída

## Slide 24: Etapas do Projeto
Representação do Ambiente
Definição de Trajetória
Desvio de Obstáculos
Ambiente de programação e teste

## Slide 25: Representação do Ambiente
Mapas Topológicos
  Diagrama de Voronoi
    Rota eqüidistante dos obstáculos

## Slide 26: Definição de Trajetória
Menor Caminho
  Dijkstra
    Lista de custos
    Lista de antecessores

## Slide 27: Desvio de Obstáculo
Vector Field Histogram (VFH)
  Histogram Grid

## Slide 28: Desvio de Obstáculo
Vector Field Histogram (VFH)
  Polar Histogram

## Slide 29: Desvio de Obstáculo
Implementação Preliminar
  Campos Potenciais

## Slide 30: Desvio de Obstáculo
Implementação Preliminar
  VFH

## Slide 31: Ambiente de programação e teste
Player
  Sistema para controle de robôs móveis
  Suporta diversos tipos de robôs e sensores
Stage
  Simulador de robôs móveis e sensores
  Ambientes bidimensionais
  Compatível com Player
Gazebo
  Simulador de alta fidelidade
  Ambientes em 3 dimensões
  Compatível com Player

## Slide 32: Player
Camera
Laser
Sonar
Odometry
Motors
User Program
Sensory
Data
Acquisition
Motor
Command
Generation
PCI
USB
Serial
…
Serial
Canbus
…
Planner
Desired
Motion

## Slide 33: Player
Player
Camera
Laser
Sonar
Odometry
Motors
User
Program
Sensory
Data
Acquisition
Motor
Command
Generation
PCI
USB
Serial
…
Serial
Canbus
…
Planner
Desired
Motion

## Slide 34: Modelo Cliente-Servidor
Player Server
Device driver Interface
Player
Client
Library
C/C++
C#
Java
Tcl
Python
Ruby
Lisp
Octave
User
Program
SICK
LMS 200
Pioneer
SICK
PLS
Segway
Khepera
sicklms200
sickpls
p2os
segwayrmp
khepera
laser
laser
position
position
position
Data
Configuration
Command
TCP/IP
IPC

## Slide 35: Abstração de Hardware
Player
Server
Player
Client
Library
C/C++
C#
Java
Tcl
Python
Ruby
Lisp
Octave
User
Program
Robot
Hardware
Stage
Simulator
Gazebo
Simulator
Player
Server
Player
Server

## Slide 36: Modelo Cliente/Servidor
Clientes podem se conectar a múltiplos servidores
Servidores aceitam conexão de múltiplos clientes
Diferentes programas/processos/threads podem processar
dados de diferentes sensores do mesmo servidor.
Operação remota

## Slide 37: Simulador Stage

## Slide 38: Implementação Preliminar
Mapa
Algoritmos
Simulação
Resultados Parciais

## Slide 39: Mapa
Mapa para testes

## Slide 40: Algoritmos
Dois algoritmos de definição da seqüência de áreas a serem visitadas
  Sem base científica
  Entender melhor o problema

## Slide 41: Algoritmos
Resultados parciais

## Slide 42: Algoritmos
Resultados parciais

## Slide 43: Simulação
Algoritmo 1
Algoritmo 2

## Slide 44: Resultados parciais
Tempo (s)
Grau de Urgência Total

## Slide 45: Resultados parciais
Ciclos?
Tempo (s)
Grau de Urgência Total

## Slide 46: Possível Solução - Ciclos
Considere
  Um ambiente com S salas;
  A velocidade vel do robô é constante;
  O robô não gasta tempo virando;
  Um ciclo hamiltoniano ;
  é a i-ésima sala do ciclo
  ∆ti o tempo de ir da sala e à sala

## Slide 47: Possível Solução - Ciclos
Como vel = constante
  ∆ti = constante → = constante
  = constante e igual para qualquer i;
  Não é interessante;
    Freqüência relativa de visitas iguais
    Salas com prioridades diferentes devem tem freqüências de visitas diferentes
Tempo total do ciclo
Tempo para revisitar a sala i

## Slide 48: Possível Solução - Ciclos
Solução
  Revisitar algumas salas antes do fim do ciclo
Então, considerando:
  Um ciclo com repetição de vértices de tamanho temos que:
= constante
Solução pode ser calculada offline

## Slide 49: Planajamento
Etapas do Projeto
Atividades
Cronograma

## Slide 50: Etapas do Projeto
Representação do Ambiente 
Definição de Trajetória
Desvio de Obstáculos 
Ambiente de programação e teste 

## Slide 51: Atividades
Fase 1: Cumprimento dos créditos referente as disciplinas do mestrado
Fase 2: Revisão bibliográfica
Fase 3: Monitoria
Fase 4: Programa de Aperfeiçoamento de ensino
Fase 5: Redação da mini-dissertação para exame de qualificação

## Slide 52: Atividades
Fase 6: Desenvolvimento de estratégias e algoritmos para determinação da seqüência
Fase 7: Comparações entre os algoritmos e estratégias
Fase 8: Apresentação de seminários
Fase 9: Elaboração de artigos científicos
Fase 10: Redação de dissertação

## Slide 53: Cronograma

## Slide 54: Considerações Finais
Primeira análise
  Solução em tempo de execução
Após os testes empíricos
  Solução offline